Quiz — Mécanique des fluides
Terminale spécialité physique-chimie · 18 questions · 3 niveaux

🟢 Niveau Basique
Questions 1 à 6 — Connaissances fondamentales
Question 1 · QCM	Basique

La poussée d'Archimède est une force…
A	Horizontale, dirigée vers l'avant

B	Verticale, dirigée vers le bas

C	Verticale, dirigée vers le haut

D	Perpendiculaire à la surface de l'objet

Question 2 · Vrai / Faux	Basique

La poussée d'Archimède dépend de la masse de l'objet immergé.
VRAI	FAUX

Question 3 · QCM	Basique

Dans la formule de la poussée d'Archimède π = ρ_f × V × g, V représente…
A	Le volume total de l'objet

B	Le volume de fluide déplacé (partie immergée)

C	Le volume du fluide dans le récipient

D	La vitesse du fluide

Question 4 · Vrai / Faux	Basique

En régime permanent, la vitesse du fluide en un point donné varie au cours du temps.
VRAI	FAUX

Question 5 · QCM	Basique

Un débit volumique Q = 2,0 × 10⁻³ m³/s s'écoule dans un conduit de section S = 4,0 × 10⁻⁴ m². Quelle est la vitesse du fluide ?
A	v = 0,8 × 10⁻⁷ m/s

B	v = 5,0 m/s

C	v = 8,0 × 10⁻⁷ m/s

D	v = 0,5 m/s

Question 6 · Vrai / Faux	Basique

Les unités du débit volumique Q sont des m³·s⁻¹.
VRAI	FAUX

🟡 Niveau Intermédiaire
Questions 7 à 12 — Application des lois
Question 7 · QCM	Intermédiaire

Un fluide incompressible s'écoule dans un conduit dont la section passe de S_A = 8,0 cm² à S_B = 2,0 cm². Si v_A = 1,0 m/s, quelle est la vitesse v_B ?
A	v_B = 0,25 m/s

B	v_B = 2 m/s

C	v_B = 4 m/s

D	v_B = 16 m/s

Question 8 · Question ouverte	Intermédiaire

Expliquez l'origine physique de la poussée d'Archimède en utilisant la loi fondamentale de la statique des fluides (ΔP = ρ × g × Δz).

Question 9 · Vrai / Faux	Intermédiaire

D'après la relation de Bernoulli, si la vitesse d'un fluide augmente dans un conduit horizontal, sa pression augmente également.
VRAI	FAUX

Question 10 · QCM	Intermédiaire

Un objet de masse m = 500 g et de volume V = 600 cm³ est immergé dans l'eau (ρ_eau = 1000 kg/m³, g = 9,8 m/s²). Que se passe-t-il ?
A	L'objet coule : son poids est supérieur à la poussée d'Archimède

B	L'objet flotte : son poids est inférieur à la poussée d'Archimède

C	L'objet est en équilibre : poids = poussée

D	On ne peut pas conclure sans connaître la forme de l'objet

Question 11 · Question ouverte	Intermédiaire

Donnez les 5 hypothèses nécessaires à l'application de la relation de Bernoulli.

Question 12 · QCM	Intermédiaire

La relation de Bernoulli P + ½ρv² + ρgz = cte traduit :
A	La conservation de la masse du fluide

B	La conservation de l'énergie totale d'un fluide le long d'une ligne de courant

C	La conservation de la quantité de mouvement

D	La conservation du débit volumique

🔴 Niveau Avancé
Questions 13 à 18 — Calculs et raisonnements complexes
Question 13 · Question ouverte	Avancé

Un château d'eau est à h = 20 m. En appliquant Bernoulli entre A (surface, z_A = 20 m, v_A ≈ 0, P_A = P_atm) et B (robinet, z_B = 0, P_B = P_atm), calculez la vitesse v_B. (g = 9,8 m/s²)

Question 14 · QCM	Avancé

Dans un tube de Venturi horizontal, S_A = 50 cm², S_B = 10 cm², v_A = 2,0 m/s, ρ = 1000 kg/m³. Quelle est P_A − P_B ?
A	P_A − P_B = 48 000 Pa

B	P_A − P_B = 48 Pa

C	P_A − P_B = 96 000 Pa

D	P_A − P_B = −48 000 Pa

Question 15 · Question ouverte	Avancé

Expliquez le principe de l'effet Magnus (ballon de football) en utilisant l'effet Venturi et la relation de Bernoulli.

Question 16 · Vrai / Faux	Avancé

Pour un écoulement incompressible en régime permanent, la relation v_A × S_A = v_B × S_B est valable même si le fluide monte en altitude entre A et B.
VRAI	FAUX

Question 17 · QCM	Avancé

Un sous-marin à z = −50 m (ρ_eau = 1025 kg/m³, P_atm = 1,013 × 10⁵ Pa, g = 9,8 m/s²) subit une pression absolue de :
A	P = 1,013 × 10⁵ Pa

B	P ≈ 5,035 × 10⁵ Pa

C	P ≈ 6,035 × 10⁵ Pa

D	P ≈ 6,035 × 10⁴ Pa

Question 18 · Question ouverte	Avancé

Fluide : ρ = 800 kg/m³. En A : P_A = 2,0 × 10⁵ Pa, v_A = 3,0 m/s, z_A = 0 m. En B : v_B = 6,0 m/s, z_B = 2,0 m. Calculez P_B. (g = 10 m/s²)

Corrigé détaillé

🟢 Niveau Basique
Q1 · QCM — La poussée d'Archimède est une force… / Correction : Verticale, dirigée vers le haut. La poussée d'Archimède π s'oppose au champ de pesanteur g. Elle est toujours orientée vers le haut, quelle que soit la forme ou l'orientation de l'objet immergé.

Q2 · Vrai / Faux — La poussée d'Archimède dépend de la masse de l'objet immergé. / Correction : FAUX. La poussée d'Archimède ne dépend que du volume immergé V et de la masse volumique ρ_f du fluide : π = ρ_f × V × g. La masse de l'objet n'intervient pas.

Q3 · QCM — Dans la formule de la poussée d'Archimède π = ρ_f × V × g, V représente… / Correction : Le volume de fluide déplacé (partie immergée). Pour un objet partiellement immergé, seule la partie dans le fluide compte. Pour un objet totalement immergé, V correspond au volume propre de l'objet.

Q4 · Vrai / Faux — En régime permanent, la vitesse du fluide en un point donné varie au cours du temps. / Correction : FAUX. En régime permanent (ou stationnaire), les lignes de courant n'évoluent pas. La vitesse v en tout point du fluide conserve les mêmes caractéristiques (direction, sens, valeur) au cours du temps.

Q5 · QCM — Un débit volumique Q = 2,0 × 10⁻³ m³/s s'écoule dans un conduit de section S = 4,0 × 10⁻⁴ m². Quelle est la vitesse du fluide ? / Correction : v = 5,0 m/s. On applique Q = v × S, donc v = Q / S = 2,0×10⁻³ / 4,0×10⁻⁴ = 5,0 m/s. Vérification dimensionnelle : [m³·s⁻¹] / [m²] = [m·s⁻¹]. ✓

Q6 · Vrai / Faux — Les unités du débit volumique Q sont des m³·s⁻¹. / Correction : VRAI. Q = V/Δt avec V en m³ et Δt en s, donc [Q] = m³·s⁻¹. On peut aussi l'écrire Q = v × S avec [v] = m·s⁻¹ et [S] = m², d'où [Q] = m·s⁻¹ × m² = m³·s⁻¹. ✓

🟡 Niveau Intermédiaire
Q7 · QCM — Un fluide incompressible s'écoule dans un conduit dont la section passe de S_A = 8,0 cm² à S_B = 2,0 cm². Si v_A = 1,0 m/s, quelle est la vitesse v_B ? / Correction : v_B = 4,0 m/s. Par conservation du débit : v_A × S_A = v_B × S_B. Donc v_B = v_A × S_A / S_B = 1,0 × 8,0×10⁻⁴ / 2,0×10⁻⁴ = 4,0 m/s. Quand la section est divisée par 4, la vitesse est multipliée par 4.

Q8 · Question ouverte — Expliquez l'origine physique de la poussée d'Archimède en utilisant la loi fondamentale de la statique des fluides (ΔP = ρ × g × Δz). / Correction : La pression d'un fluide augmente avec la profondeur : ΔP = ρ_f × g × Δz. Les forces pressantes sont donc plus intenses sur la face inférieure (pression plus grande) que sur la face supérieure. La résultante est une force nette verticale orientée vers le haut, égale au poids du volume de fluide déplacé : π = ρ_f × V × g.

Q9 · Vrai / Faux — D'après la relation de Bernoulli, si la vitesse d'un fluide augmente dans un conduit horizontal, sa pression augmente également. / Correction : FAUX — c'est l'effet Venturi. Pour un conduit horizontal (z_A = z_B), Bernoulli donne : P + ½ρv² = constante. Si v augmente, le terme ½ρv² augmente, donc P doit diminuer. Pression et vitesse varient en sens inverse.

Q10 · QCM — Un objet de masse m = 500 g et de volume V = 600 cm³ est immergé dans l'eau (ρ_eau = 1000 kg/m³, g = 9,8 m/s²). Que se passe-t-il ? / Correction : L'objet flotte. Poids : P = 0,5 × 9,8 = 4,9 N. Poussée : π = 1000 × 600×10⁻⁶ × 9,8 = 5,9 N. Comme π > P, la résultante est vers le haut : l'objet remonte et flotte. ρ_objet ≈ 833 kg/m³ < 1000 kg/m³, cohérent.

Q11 · Question ouverte — Donnez les 5 hypothèses nécessaires à l'application de la relation de Bernoulli. / Correction : 1. Fluide incompressible (ρ constante). 2. Écoulement en régime permanent. 3. Fluide non visqueux (sans frottement). 4. Pas d'échange d'énergie (ni travail, ni transfert thermique). 5. Les points A et B appartiennent à la même ligne de courant.

Q12 · QCM — La relation de Bernoulli P + ½ρv² + ρgz = cte traduit : / Correction : La conservation de l'énergie totale. Chaque terme a la dimension d'une pression (Pa = J/m³). P est l'énergie de pression, ½ρv² l'énergie cinétique volumique, et ρgz l'énergie potentielle volumique. Leur somme est constante le long d'une ligne de courant.

🔴 Niveau Avancé
Q13 · Question ouverte — Un château d'eau est à h = 20 m. En appliquant Bernoulli entre A (surface, z_A = 20 m, v_A ≈ 0, P_A = P_atm) et B (robinet, z_B = 0, P_B = P_atm), calculez la vitesse v_B. (g = 9,8 m/s²) / Correction : Simplifications : P_A = P_B (s'annulent), v_A ≈ 0, z_B = 0. Il reste : ρg × h = ½ρv_B². Donc v_B = √(2gh) = √(2 × 9,8 × 20) = √392 = 20 m/s. Vérification : √([m·s⁻²][m]) = m·s⁻¹. ✓

Q14 · QCM — Dans un tube de Venturi horizontal, S_A = 50 cm², S_B = 10 cm², v_A = 2,0 m/s, ρ = 1000 kg/m³. Quelle est P_A − P_B ? / Correction : v_B = v_A × S_A / S_B = 2 × 50/10 = 10 m/s. Bernoulli horizontal : P_A − P_B = ½ρ(v_B² − v_A²) = ½ × 1000 × (100 − 4) = 500 × 96 = 4,8 x 104 Pa. La pression diminue bien en B où la vitesse est plus élevée.

Q15 · Question ouverte — Expliquez le principe de l'effet Magnus (ballon de football) en utilisant l'effet Venturi et la relation de Bernoulli. / Correction : Lorsqu'un ballon tourne en se déplaçant, dans le référentiel du ballon, l'air ambiant a une vitesse relative. D'un côté, rotation et écoulement s'additionnent : v plus grande, donc P plus faible (Bernoulli/Venturi). De l'autre côté, elles se soustraient : v plus faible, donc P plus grande. Cette différence de pression crée une force de portance perpendiculaire à la trajectoire qui la courbe : c'est l'effet Magnus.

Q16 · Vrai / Faux — Pour un écoulement incompressible en régime permanent, la relation v_A × S_A = v_B × S_B est valable même si le fluide monte en altitude entre A et B. / Correction : VRAI. La conservation du débit volumique Q = v × S s'applique à tout fluide incompressible en régime permanent, indépendamment de la variation d'altitude. Cette loi découle de la conservation de la masse. La relation de Bernoulli (qui inclut ρgz) est une loi distincte.

Q17 · QCM — Un sous-marin à z = −50 m (ρ_eau = 1025 kg/m³, P_atm = 1,013 × 10⁵ Pa, g = 9,8 m/s²) subit une pression absolue de : / Correction : P = P_atm + ρ × g × |Δz| = 1,013×10⁵ + 1025 × 9,8 × 50 = 1,013×10⁵ + 5,0225×10⁵ ≈ 6,0 × 10⁵ Pa (environ 6 fois la pression atmosphérique). Δz = -50 m (profondeur positive).

Q18 · Question ouverte — Fluide : ρ = 800 kg/m³. En A : P_A = 2,0 × 10⁵ Pa, v_A = 3 m/s, z_A = 0 m. En B : v_B = 6 m/s, z_B = 2 m. Calculez P_B. (g = 10 m/s²) / Correction : P_B = P_A + ½ρ(v_A² − v_B²) + ρg(z_A − z_B) = 2,0×10⁵ + ½×800×(9−36) + 800×10×(0−2) = 2,0×10⁵ − 10 800 − 16 000 = 2,0×10⁵ − 26 800 = 1,7 × 10⁵ Pa. La pression diminue car la vitesse augmente ET le fluide monte : double effet de réduction.